# Кабельные узлы на автовесы «Мастер-вес»
## Кабель RS232 (DB-9 — РС7)
DB-9	РС-7	Цвет	Примечание	CAS-6000	Табло
2	1	зел		2	коричневый
3	2	б/зел		3
5	5	корич	Экран подключить в одной точке	7	б/коричневый

Длина 4 метра. Кабель — экранированная витая пара 5 категории
## Кабель RS485 (РС7-ТПУ) Для выносного АЦП
ТПУ	РС-7	Цвет	Примечание
A	6	синий	А
B	7	б/синий	B
	4	Экран	Экран подключить в одной точке
G	5	корич

Длина -по месту. Кабель — экранированная витая пара 5 категории
## Кабель питания
N вывода	Цвет	Назначение
1	син	220В
2	кор	220В
3	ж\зел	заземление

Длина 3 метра. Кабель — ПВС3х0,5
## Кабель пульта управления
N вывода	Цвет	Кнопка
1	кор	верхняя
2	син	нижняя
10	ж\зел	Общий

Длина 3 метра. Кабель — ПВС3х0,5
## Кабель тензодатчиков
N выв	Сигнал	Цвет		М65(70) / толстый	М65(70) / тонкий
1	+ U out	Коричневый	+ U	Красный	Зеленый
2	+ U in	Красный
3	+ Signal	Зеленый	+ Signal	Синий	Белый
4	- Signal	Синий	- Signal	Белый	Красный
5	- U in	Желтый	- U	Черный	Черный
6	- U out	Черный
10	Shield	Оплетка	Shield	Оплетка	желтый

МКЭШ 7х0,35 длина до 40метров (рекомндуется 30). Тензодатчик Тензо-М автомобильный М65(70). Проводники 1,2 соединить в клеммной коробке, проводники 5,6 соединить в клеммной коробке.
## Заземлитель
Провод ПВ-3(16мм) сечение (желто-зеленый)длина 40см. Наконечник кабельный JG-10(unp40-010-06-06) -2шт. Наконечник опрессовать.